广州番禺职业技术学院变压器和电缆采购项目（重招）

招标文件

项 目 编 号 ：ZYZBAB20141127

项 目 类 型 ：货物类

招标代理机构：广州中曜招标代理有限公司

编 制 日 期 ：2014年11月

温馨提示：供应商投标特别注意事项

- 投标文件递交时间为投标截止时间之前30分钟内（另行说明除外），投标截止时间一到，本公司不接收任何投标文件，因此，为避免因迟到而失去投标资格，请适当提前到达。

- 以银行转账方式交纳投标保证金的，投标保证金必须提前一个工作日到达我公司账户（账号：3602070409200178179，开户银行：工商银行广州南村支行，收款人：广州中曜招标代理有限公司）。转账当天不一定能够达账。为避免因投标保证金未达账而导致投标被拒，建议至少提前二个工作日转账。

- 请正确填写《开标一览表》。多包项目请仔细检查包号，包号跟包名称必须一致。

- 请仔细检查《法人授权委托书》、《投标承诺函》、《开标一览表》等重要格式文件是否按要求盖公章、签名、签署日期。投标文件需签名之处必须由当事人亲笔签署（如《法人授权委托书》必须有法定代表人的签名）。

- 加★号的条款必须一一响应 。

- 投标文件应按顺序编制页码。

- 非独立法人分公司投标的，还需提供具有法人资格的总公司营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件，授权书须加盖总公司公章。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。）

目  录

第一章	投标邀请	2

第二章	投标人须知	4

第三章	用户需求书	11

第四章	合同（样本）	20

第五章	投标文件格式	24

第六章	评标办法	49

第七章	工程设计图纸（另附）	56

# 投标邀请

广州中曜招标代理有限公司受广州番禺职业技术学院的委托，对广州番禺职业技术学院变压器和电缆采购项目（重招）进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商参加投标。现将该项目采购文件（ZYZBAB20141127，请点击打开）进行公示，期间为自2014年11月27日至2014年12月3日。

1.	采购项目编号：ZYZBAB20141127

2.	采购项目名称：广州番禺职业技术学院变压器和电缆采购项目（重招）

3.	采购方式：公开招标

4.  政府采购品目编号：A103102

5.	项目类型：货物类

6.	采购预算：80万元

7.	项目内容及需求：（采购项目技术规格、参数及要求）

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 最高限价(人民币) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油浸电力变压器（含安装） | 5台 | 50万元 |
| 2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 200米×2条 | 30万元 |

本项目为提供广州番禺职业技术学院变压器和电缆等的电器设备、安装材料及安装服务的交钥匙工程，相关服务内容包括用配电系统的配套工程、设备运输、安装调试、系统接入、验收（包括用电送电方案审批）、技术服务和质量保证期保障等。详细内容及要求请参阅招标文件和工程量清单，投标人必须对全部内容进行投标报价，不得缺漏。

本次招标货物必须是产自中华人民共和国境内的货物(电力部门按国家法规使用的除外)。

8.	★投标人资格要求：

投标人资格除符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还需具备：

- 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具备从事本项目的经营范围和

能力的制造商或经销商；

- 投标须持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；

- 投标人须具有国家电力监管委员会南方监管局颁发的承装及承修类五级或以上等级的许可证；

- 投标人在广州地区必须有固定的维修服务点；

- 参与本项目的投标人提供投标人注册属地人民检察院出具的本年度《无行贿犯罪记录证明》和《公

平竞争承诺书》原件；

- 本项目不允许联合体投标。

9.报名及购买招标文件需提交的资料（投标人凭以下相关资料复印件加盖单位公章购买招标文件及报名）：

1) 经年审合格的营业执照副本复印件（原件核查）；

2) 法定代表人证明书或法定代表人授权书原件及有效居民身份证复印件（原件核查）；

3)投标人注册属地人民检察院出具的本年度《无行贿犯罪记录证明》复印件（原件核查）和《公平竞争承诺书》原件；

4)为了提高工作效率，投标人购买招标文件前须在我司网站：http://www.zhongyaodaili.com上登陆填写《投标报名登记表》及《公平竞争承诺书》，并保证以上信息真实可靠，如因填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由填表者承担，在购买文件时须出具打印件。

采购代理机构只接受已报名和购买了本项目招标文件并按规定交纳了投标保证金的投标人提交投标文件。

10.	符合资格的供应商应当在2014年11月27日起至2014年12月16日期间（工作日上午9：00-12：00和下午2：00-5：00时，法定节假日除外）到广州中曜招标代理有限公司（地址：广州市番禺区南村镇兴业大道南侧(江南村工业一区三横路9号5楼))购买招标文件，招标文件每套售价人民币200元，售后不退。

11.	投标文件递交时间：2014年12月17日上午9：00——9：30

投标文件递交地点：广州中曜招标代理有限公司开标1室，地址：广州市番禺区南村镇兴业大道南侧(江南村工业一区三横路9号5楼)
    12.	投标截止时间及开标时间：2014年12月17 日上午9：30。

开标地点：广州中曜招标代理有限公司开标1室，地址：广州市番禺区南村镇兴业大道南侧(江南村工业一区三横路9号5楼)

采购代理机构联系人：杨工                 	采购人联系人：张永彩

联系地址：广州市番禺区南村镇兴业大道南侧    联系地址：广州市番禺区市良路1342号

(江南村工业一区三横路9号5楼)

电话：020-31192028              	        电话：

传真：020-34545595          	            传真：

邮编： 511442

邮箱：zyzb888@qq.com

开户银行：工商银行广州南村支行

账    号：3602070409200178179

收 款 人：广州中曜招标代理有限公司

广州中曜招标代理有限公司

2014年11月27日

# 投标人须知

### 一、定义

### 1.招标适用法律

本次招标适用的主要法律法规为《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《广东省实施＜中华人民共和国政府采购法＞办法》及政府采购其它相关法规。

#### 2.释义

2.1“采购人/招标人/业主/买方”系指广州番禺职业技术学院。

2.2“采购代理机构”系指广州中曜招标代理有限公司。

2.3 “投标人/供应商/卖方/供方”系指符合招标文件中投标人资格条件的并向采购代理机构提交投标文件的法人。

2.4“甲方”系指采购人。

2.5“乙方”系指中标人/中标供应商。

2.6“中标人/中标供应商”系指经评标委员会评审推荐、采购人确认的获得本项目中标资格的投标人。

3.重要说明

本招标文件中带“★”号的条款是重要条款，投标人必须完全响应，否则当作无效投标处理。

#### 4.合格的货物和服务

4.1本次招标货物必须是产自中华人民共和国境内的货物(电力部门按国家法规使用的除外)。

4.2. “货物/设备”系指投标人制造或组织符合招标文件要求的且优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

4.3“服务”系指投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它伴随服务。

4.4投标人提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及采购人需求。

4.5采购人将拒绝接受不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

4.6投标人应保证本项目下提供的服务或其任何一部分不会产生因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权；如果投标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件，如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。

#### 5.关于投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

#### 6.关于分公司投标

分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及总公司就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具的授权书。

#### 7.关于中小企业投标

中小企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。

#### 8.招标文件解释权

招标文件的最终解释权归采购代理机构所有。

### 二、招标文件

#### 1.招标文件的组成

(1) 投标邀请

(2) 投标人须知

(3) 用户需求书

(4) 合同（样本）

(5) 投标文件格式

(6) 评标办法

(7) 工程设计图纸（另附）

(8)在招标过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

#### 2.招标文件的澄清

2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日前通知，采购代理机构对其收到的对招标文件的书面澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发至每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。该答复作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。投标人在收到上述澄清答复后，应立即向采购代理机构回函确认。

2.2采购代理机构澄清招标文件之日起至投标截止期少于十五天的，应征得各投标人的同意。

2.3投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

#### 3.招标文件的修改

3.1在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该修改作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。投标人在收到上述修改通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

3.2采购代理机构修改招标文件之日起至投标截止期少于十五天的，应征得各投标人的同意。

3.3采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，并将变更时间书面通知所有已购买招标文件投标人。

4.答疑会及踏勘现场

本项目不统一组织投标人进行现场踏勘，投标人可自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人须承担踏勘现场所发生的自身费用与责任。

### 三、投标文件

#### 1.投标文件的编写

1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其投标对招标文件做出实质性响应。投标人在投标中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致投标文件无效，并承担由此产生的法律责任。

1.2投标语言和计量单位

投标文件和来往函件应用中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其它语言，但相应内容应附有中文翻译本（经公证处公证），以中文为准，计量单位应使用国际单位（除非招标文件中另有规定）。

1.3招标文件中所有设备及其备品备件，除本招标文件中规定的技术参数和要求外，其余均应遵循最新版本的国家标准（GB）、电力行业标准（DL）和国际单位制（SI）。如果供方有自已的标准或规范，应提供标准代号及其有关内容，并须经采购人同意后方可采用，但原则上采用更高要求的标准。

1.4投标人必须以人民币报价，并保留小数点后两位。

#### 2.投标文件的组成

2.1投标人准备的投标文件应按第第五章“投标文件格式”的要求以A4版面统一编制。

2.2对招标文件“用户需求书 ”作出书面响应，包括但不限于主要需求等。

2.3投标人必须自行承担因其投标文件的任何错漏而导致的一切后果。

#### 3.投标文件的澄清

3.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

4.质疑与投诉

4.1投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以依法向采购人或采购代理机构提出质疑。投标人质疑时，应当以书面形式（加盖投标人公章）在质疑有效期限内向采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑书属于无效质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、投标人名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人签字盖章并加盖公章。采购代理机构受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内做出答复。对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。采购人或代理机构应依法对质疑给予答复，并将结果告知有关当事人。

4.2 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级政府采购监督管理机构投诉。

#### 5.投标文件的修改和撤回

在投标截止时间前投标人可以修改和撤回其投标文件，但必须以书面形式通知采购代理机构，投标截止后不得修改和撤回其投标文件。

6.投标文件的样式和签署

6.1投标文件一式5份，正本 1份（内装投标文件正本 1份，投标文件电子版 1份，限光盘或U盘，不留密码，无病毒，内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准），副本4份，并注明“正本”和“副本”“唱标信封”，（内装《开标一览表》、法人授权委托书、投标保证金银行进账单复印件盖公章、投标保证金交纳声明函）。如果正本与副本不符，应以正本为准。

6.2投标文件正本必须打印。整册装订牢固可靠且不能轻易脱落。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

6.3投标人应按照要求，在正本规定的地方加盖单位公章或由投标人法定代表人或其授权委托人签字或盖章，副本可通过正本复印。投标文件中不许有加行、涂抹或改写，若有修改须由签署投标文件人签字确认或加盖单位公章。

6.4所有投标文件应在投标截止时间前送达投标、开标地点，交予采购代理机构专职人员，任何迟于这个时间的投标将被拒绝。

6.5 所有投标文件必须封入密封的信封或包装。

6.6投标文件正本单独封装，副本全部一起封装。封套表面标明 “正本”或“副本”“唱标信封”字样，在每一封套上按以下顺序标明如下字样：

正本/副本/唱标信封 收件人名称：广州中曜招标代理有限公司 项目编号： 项目名称： 投标人名称： 投标人地址： 法定代表人（授权代表人）： 在规定的开标时间2014年 月 日 午 之前不得启封

6.7投标文件的正本及所有副本的封面均须加盖投标人法人公章，并经法定代表人或其授权代理人签名或盖章。

6.8采购代理机构对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

6.9如果投标文件没有按本投标人须知的有关规定装订、签署、密封和加写标记或投标文件提前开封、误投，采购代理机构概不负责。

6.10采购代理机构不接受电报、电话、电传、传真投标。

7.投标有效期

7.1从投标截止日起，投标有效期为90天。投标有效期不足的投标将视为非实质性响应，并予以拒绝。

7.2在特殊情况下，采购人可于投标有效期日满之前要求投标人同意延长有效日期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述延期要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人根据原截止日期应负之权利及责任相应也延至新的截止日期。

8.★本项目预算金额为：人民币80万元（其中油浸电力变压器（含安装）人民币50万元，铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆人民币30万元）。投标人报价超出本次项目预算视为非实质性响应投标而予以拒绝。

#### 9.★在没有特别要求时，投标人只允许提供唯一最具竞争力的投标报价，否则，可作无效投标处理。

10.★投标保证金

投标人应交纳投标保证金：人民币7000元（大写：人民币柒仟元整）。

10.1采购代理机构不接受现金、支票、汇票及个人汇款方式提交的投标保证金。

10.2投标保证金请按以下方式提交：

投标人以银行转账、电汇方式提交（未按照上述方式提交投标保证金的，其投标文件将被拒绝）。投标保证金应在投标截止日的前一个工作日到达下述账户（以银行提供的已到帐名单为准）：

开户银行：工商银行广州南村支行       账号：3602070409200178179

收款人：广州中曜招标代理有限公司     并请注明“ZYZBAB20141127保证金”

联系人：朱先生                       联系电话：020-31192908

投标截止时间前，投标人凭已盖章的银行进账单复印件或网上银行电子回单打印件，到广州中曜招标代理有限公司领取投标保证金收据。

10.3投标人应按招标文件规定的金额和期限缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。凡没有根

据本须知的规定提交有效的投标保证金的投标，按本须知相关规定视为非实质响应性投标予以拒绝。

10.4如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；

如有质疑或投诉，采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

10.5中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订采购合同后五个工作日内不计利息原额退还。

10.6采购代理机构根据投标人填写的《投标保证金交纳声明函》将投标保证金自动划回投标人银行账号。

10.7下列任何一种情况发生时，投标保证金将不予退回：

（1）投标人在招标文件中规定的投标截止日起的投标有效期内撤回其投标的；

（2）中标人无正当理由未能在规定期限内签订合同的。

（3）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定将中标项目分包给他人的；

（4）中标人未按本须知规定交纳招标代理服务费。

### 四、开标、评标、定标

#### 1.开标

1.1采购代理机构在投标邀请函中规定的日期、时间和地点组织公开开标。投标人法定代表人或其授权代表必须持本人有效居民身份证准时参加开标会并签名以证明其出席。

1.2开标时，由前2名递交标书的投标人作为投标人代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封“唱标信封”，宣读投标人名称和《开标一览表》内容、是否提交了投标保证金以及采购代理机构认为合适的其他内容。

1.3未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

1.4 唱标结束后，如属于唱错或唱漏的，可重新再唱，如属投标人即时修改报价或承诺的，一律拒绝。开标记录表由记录人、唱标人、采购人、投标人法定代表人或其委托代理人和有关人员签字确认。

#### 2.评标

2.1评标委员会

评标由依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

2.2评委名单在评标结果确定前应当严格保密。评审专家（不含采购人代表）有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

（1）三年内曾在参加该采购项目投标人中任职或担任顾问的；

（2）配偶或直系亲属在参加该采购项目的投标人中任职或担任顾问的；

（3）与参加该采购项目投标人发生过法律纠纷的；

（4）评标委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的；

（5）任职单位与采购人或参与该采购项目投标人存在行政隶属关系的；参与招标文件论证或进口产品论证的；

（6）法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

2.3评标原则

（1）评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

（2）确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。评标委员会没有义务必须接受最低报价的投标。

2.4评标程序及方法

本次项目的评标方法采用综合评分方法。评标分两个阶段进行：投标文件资格性及符合性检查和投标文件详细评审（详见第六章评标办法）。各评委首先对各投标文件进行资格性及符合性检查，未通过资格性及符合性检查的投标人，将不得进行下一阶段的详细评审。

2.5澄清有关问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面函件形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面函件形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。除评标委员会主动要求澄清、说明或者纠正外，评标定标期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

#### 3.定标

评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人确认，采购代理机构根据采购人确认结果发出中标通知书。（详细内容见第六章评标办法）

### 五、中标通知

1.中标结果将在指定媒体上公示、公告，采购代理机构以书面函件形式向中标人发出《中标通知书》。不在中标名单之列者即默认为落标，采购人、采购代理机构及评审委员会对中标与落标原因不作任何解释。

#### 2.中标通知书是合同的一个组成部分。

### 六、授予合同

#### 1.合同的订立

1.1中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标

文件和中标人投标文件作实质性修改。

1.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同

实质性内容的协议。

1.3签订政府采购合同后七个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

#### 2. 合同的履行：政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理部门备案。

### 七、招标服务费

中标人须向采购代理机构交纳的招标代理服务费，收费标准按国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行：

（1）以中标金额为缴费的计算基数，按差额定率累进法收取

（2）招标代理服务费币种为人民币。

（3）中标人在领取《中标通知书》时，以银行转账、电汇或现金方式，向采购代理机构一次性支付中标服务费。采购代理机构收款人、开户行及帐号如下：

收款人：广州中曜招标代理有限公司

开户行：工商银行广州南村支行

帐  号：3602070409200178179

本项目为货物类，中标金额的各部分费率如下表：

如某货物招标项目，中标金额为80万，计算招标代理服务费额如下：：

80万元  ×  1.5%  =1.2万元

# 用户需求书

## 项目总体要求

- 项目名称：广州番禺职业技术学院变压器和电缆采购项目（重招）

- 招标标的名称及数量：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 最高限价(人民币) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油浸电力变压器（含安装） | 5台 | 50万元 |
| 2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 200米×2条 | 30万元 |

本项目为提供广州番禺职业技术学院变压器和电缆等的电器设备、安装材料及安装服务的交钥匙工程，

相关服务内容包括用配电系统的配套工程、设备运输、安装调试、系统接入、验收（包括用电送电方案审批）、技术服务和质量保证期保障等。详细内容及要求请参阅招标文件和工程量清单，投标人必须对全部内容进行投标报价，不得缺漏。

- 本次招标货物必须是产自中华人民共和国境内的货物(电力部门按国家法规使用的除外)。

- 工期：50 日历天（包括办理报装手续）。

- 项目地点： 广州番禺职业技术学院指定地点

- ★投标人资质要求：

投标人资格除符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还需具备：

- 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具备从事本项目的经营范围和

能力的制造商或经销商；

- 投标须持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；

- 投标人须具有国家电力监管委员会南方监管局颁发的承装及承修类五级或以上等级的许可证；

- 投标人在广州地区必须有固定的维修服务点；

- 参与本项目的投标人提供投标人注册属地人民检察院出具的本年度《无行贿犯罪记录证明》和《公

平竞争承诺书》原件；

- 本项目不允许联合体投标。

## 招标文件说明

- 本项目不统一组织投标人进行现场踏勘，投标人可自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投

标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

- 投标人代表进行现场踏勘，并根据踏勘情况，将施工过程中应涉及的项目所发生的费用计入投标

报价；因投标人未到现场踏勘，或踏勘后获得错误信息、错误评价获得的信息而引起报价失误或造成施工费用增加等影响本次采购活动的一切行为，由投标人自行负责；投标人应自行承担一切踏勘费用，对其所派踏勘人员的行为（无论过失与否）所造成的人身伤害、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用自行负责，概不得以任何理由要求招标人承担责任。

- 投标报价说明

- 投标单位应按照招标文件、项目设备清单等资料和说明为准，并根据投标时拟定的施工组织设计，

施工经验与能力、现有关市场价格和企业的承受能力等方面综合因素进行投标报价。

- 投标报价包括：原有配电设备的拆除，新货物（配电系统设备）及其附件的设计、采购、制造、

检测、试验、运输、装卸、保险、现场仓储、税费（包括货物在制造或组装时使用的部件和原材料是从国外进口所有税款，含进口关税、增值税、商检费、报关费、仓储杂费等）以及安装、施工、本系统调试、系统接入、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障（含质保期内的设备、零配件更换）和快速的维修保养服务、安全防护、文明施工措施费用等相关服务的全部费用。

- 投标报价计算时其他考虑因素：与供电部门沟通、确认最佳电源引入方案（含线路设计及土建），

办理好供电部门的审图、报装、高压计量等装置的报检、专业调试、验收、供电许可相关手续，并按供电部门的要求进行不合格设备的更换、修改直到本项目通过供电部门的验收取得供电许可的相关手续等相关的全部费用。

- 投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，中标价除供电部门要求的设计变更和招标文

件、招标答疑会议纪要中允许的调整范围外，其余不因市场价格变化、人员工资福利调整以及其它政策文件的下达而调整。

- 投标人应该用人民币报价。

## 安装及售后服务

- 中标人应提供原装、全新的、符合国家质量标准的设备。须向采购人提供有关设备的安装、调试、

使用、维修和保养所需的足够的中文技术文件（图纸、手册和技术资料）。

- 中标人免费为采购人进行设备合理使用的培训。

- 除另有约定的设备，其他所有设备保质期为壹年，到货并验收合格之日起计算。

- 中标人必须在广州市内设有维修服务点。中标人必须提供电话服务热线，保证在接到故障电话后

5个工作日排除故障。按国家相关规定执行。

## 付款方式

- 签署合同生效后 10 天内，支付合同总价的 30 ％；

- 货物安装调试完毕，并通过采购人组织的验收合格后，现场确定投标单价按实结算，结算审核通

过后，采购人支付项目总价的65 ％给卖方；

- 最后结算总价的 5 ％作为质量保证金，质保期为壹年，在质保期满后 10 个工作日内支付质量保

证金给卖方；

- 所有款项以汇款形式支付，收款人名称必须以中标人之全名填写。

## 项目要求：

1、所有货物必须承诺是厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的货物。

2、所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁。数量、质量及性能

不低于本需求书中提出的要求。

3、对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文

件中明确列出。

4、投标人投标时所提供的货物如在实际供货时已经停产（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能

按原价提供更优质的货物，则按违约处理。

- 投标人在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将按有

关法规进行处罚，买方将有权单方面中止合同的执行,并追究因中标方所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责任。

- 由中标人负责按国家相关标准进行货物包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、

防腐及防碰撞的措施，并适宜广州的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

- 因产品的质量问题发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。采购人与中标人认为有

需要，可以共同提出或分别提出质量鉴定，广东省质检部门与广州市质检部门的鉴定结论不一致的，以广东省质检部门的鉴定结论为准。产品符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。

## 招标具体要求

## （一）更换变压器 5台

## 设备及辅助材料配件清单：

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SB310002 | 油浸电力变压器 S13-500KVA-M-RL | (1)型式： 采用高效节能的S-M-RL-NX2系列立体卷铁心油浸式变压器。 (2)高低压绕组均为全铜 (3)空载损耗：480W(零偏差) (4)负载损耗：5410W(零偏差) (5)空载电流：0.16% (6)短路阻抗：4.0% (7)运行噪音低于45分贝 (8)绝缘耐热等级：F级 | 台 | 3 |  |  |
| 2 | SB310003 | 油浸电力变压器 S16-630KVA-M-RL | (1)型式：采用高效节能的S-M-RL-NX1系列立体卷铁心油浸式变压器。 (2)高低压绕组均为全铜 (3)空载损耗：570W(零偏差) (4)负载损耗：4960(零偏差) (5)空载电流：0.12% (6)短路阻抗：4.5% (7)运行噪音低于45分贝 (8)绝缘耐热等级：F级 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 9815091 | 变压器损耗参数测试仪 |  | 台班 | 6.3 |  |  |
| 4 | 9831021 | 相位频率计 | 704-3 | 台班 | 9.45 |  |  |
| 5 | 9945501 | 综合工日(机械用) |  | 工日 | 7.078 |  |  |
| 6 | 9946001 | 折旧费 |  | 元 | 506.0761 |  |  |
| 7 | 9946011 | 大修理费 |  | 元 | 164.1896 |  |  |
| 8 | 9946021 | 经常修理费 |  | 元 | 372.6432 |  |  |
| 9 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 |  | 元 | 21.3005 |  |  |
| 10 | 9946041 | 汽油 | (机械用)国Ⅲ93# | kg | 58.1568 |  |  |
| 11 | 9946051 | 柴油 | (机械用)0# | kg | 91.0598 |  |  |
| 12 | 9946071 | 电 | (机械用) | kw·h | 323.817 |  |  |
| 13 | 9946111 | 其他费用 |  | 元 | 263.5581 |  |  |
| 14 | 9946131 | 其他材料费 |  | 元 | 159.396 |  |  |
| 15 | 0001001 | 综合工日 |  | 工日 | 287.7478 |  |  |
| 16 | 0105041 | 钢丝绳 | φ4.5 | m | 0.4 |  |  |
| 17 | 0113061 | 镀锌扁钢 | (综合) | kg | 22.5 |  |  |
| 18 | 0129611 | 钢板 | （综合） | kg | 2 |  |  |
| 19 | 0135581 | 钢垫板 | 1～2 | kg | 27 |  |  |
| 20 | 0209051 | 聚乙烯薄膜 | 0.05 | ㎡ | 10.5 |  |  |
| 21 | 0227001 | 棉纱 |  | kg | 2.7 |  |  |
| 22 | 0233011 | 草袋 |  | 个 | 0.2 |  |  |
| 23 | 0305837 | 镀锌六角螺栓带螺母 | 2平1弹垫 M18×100以内 | 十套 | 2.05 |  |  |
| 24 | 0327021 | 铁砂布 | 0～2# | 张 | 2.5 |  |  |
| 25 | 0341001 | 低碳钢焊条 | (综合) | kg | 1.5 |  |  |
| 26 | 0357031 | 镀锌低碳钢丝 | φ2.5～4.0 | kg | 5 |  |  |
| 27 | 0503051 | 松杂板枋材 |  | m3 | 0.004 |  |  |
| 28 | 1103151 | 防锈漆 | C53-1 | kg | 5.3 |  |  |
| 29 | 1111271 | 酚醛磁漆 |  | kg | 1 |  |  |
| 30 | 1111411 | 酚醛调和漆 |  | kg | 7.2 |  |  |
| 31 | 1201021 | 汽油 | (综合) | kg | 2.4 |  |  |
| 32 | 1205091 | 变压器油 |  | kg | 56 |  |  |
| 33 | 1207011 | 电力复合脂 |  | kg | 0.25 |  |  |
| 34 | 1237001 | 氧气 |  | m3 | 1.6 |  |  |
| 35 | 1237061 | 乙炔气 |  | kg | 0.68 |  |  |
| 36 | 2425051 | 青壳纸 | 0.1～1.0 | kg | 0.85 |  |  |
| 37 | 2819041 | 滤油纸 | 300×300 | 张 | 190 |  |  |
| 38 | 3113051 | 白纱布带 | 20mm×20m | 卷 | 7.5 |  |  |
| 39 | 3113261 | 白布 |  | kg | 2.43 |  |  |
| 40 | 9801001 | 变比自动测量仪 | AOJ-2 | 台班 | 9.45 |  |  |
| 41 | 9803021 | 精密电桥 | YY2814 | 台班 | 8.1 |  |  |
| 42 | 9805021 | 电能校验仪 |  | 台班 | 9.45 |  |  |
| 43 | 9805031 | 继电器检验仪 |  | 台班 | 9.45 |  |  |
| 44 | 9805041 | 电压电流表 | 各种量程 | 台班 | 10.35 |  |  |
| 45 | 9805121 | 数字万用表 | F-87 | 台班 | 10.35 |  |  |
| 46 | 9805261 | 数字高压表 | GYB-Ⅱ | 台班 | 8.1 |  |  |
| 47 | 9805271 | 便携式直流高压发生器 |  | 台班 | 9.45 |  |  |
| 48 | 9805281 | 大电流试验器 |  | 台班 | 9.45 |  |  |
| 49 | 9811061 | 真空断路器测试仪 | VIDAR | 台班 | 4.5 |  |  |
| 50 | 9811141 | 单相继电保护试验装置 |  | 台班 | 9 |  |  |
| 51 | 9811151 | 直流电阻速测仪 |  | 台班 | 9.45 |  |  |
| 52 | 9813091 | 数字毫秒计 |  | 台班 | 13.05 |  |  |
| 53 | 9813131 | 绝缘电阻测试仪 |  | 台班 | 6.3 |  |  |

注：如有缺漏投标人补齐并计入总价。

★油浸电力变压器必须是在国家发改委“节能产品惠民工程高效节能配电变压器推广目录（第一、二批）”中的产品。

（二）铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

项目概况：

在图书馆电房4203开关铺设链接200米*2条的VV22 4*185+1*95 的电缆到图书馆天面电房WP-KT5空调电箱。

| 序号 | 类型 | 规格（mm2） | 数量（米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VV22 | 4*185+1*95 | 400米 |
| 2 | 附件一批和人工 | 包括铺设安装电缆所需的线耳，塑带，热缩管，电缆防护头等。 | 一项 |

铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆技术特性

| 序号 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 1．产品型号及使用特性 产品型号：VV22 1.1 额定电压U0/U为0.6/1kV，频率为50Hz。 1.2 电缆导体的长期最高额定温度：聚氯乙烯为70℃。 1.3 短路时（不小于5S）电缆导体的最高温度不超过：聚氯乙烯（PVC）绝缘力电缆短路热稳定允许温度300 mm2及以下截面为160℃，300 mm2以上截面为140℃。 1.4 敷设电缆时的环境温度不低于0℃。 1.5 弯曲半径： 表 A 电缆敷设时的最小弯曲半径 项目 单芯电缆 三芯电缆 无铠装 有铠装 无铠装 有铠装 安装时的电缆最小弯曲半径 20D 15D 15D 12D 靠近连接盒和终端的电力电缆的最小弯曲半径（但弯曲要小心控制，如采用成缆导板） 20D 12D 12D | 10D 注：D为电缆外径。单芯电缆有铠装的，铠装金属带为无磁性材料。 表B 电缆在运行时的弯曲半径 项 目 单芯电缆 三芯电缆 无铠装 有铠装 运行时的电缆最小弯曲半径 20D 15D 12D 注：D为电缆外径。 2．导体 导体应是符合GB/T3956-2008的第1种或第2种退火铜导体。导体表面应光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。铜导体材料为无氧圆铜杆（铜的纯度≥99.9%）。导体要求见下表： 表C 单芯和多芯电缆用第1种实心导体 标称截面积/mm2 20℃时导体最大电阻/（Ω/km） 圆形退火铜导体 铝导体和铝合金导体，圆形或成型(c) 不镀金属 镀金属 1.5 12.1 12.2 - 2.5 7.41 7.56 - 4 4.61 4.70 - 6 3.08 3.11 - 10 1.83 1.84 3.08(a) 16 1.15 1.16 1.91(a) 25 0.727(b) - 1.20(a) 35 0.524(b) - 0.868(a) 50 0.387(b) - 0.641 70 0.268(b) - 0.443 95 0.193(b) - 0.320(d) 120 0.153(b) - 0.253(d) 150 0.124(b) - 0.206(d) 185 0.101(b) - 0.164(d) 240 0.0775(b) - 0.125(d) 300 0.0620(b) - 0.100(d) 400 0.0465(b) - 0.0778 仅适用于截面积10mm²~35mm²的圆形铝导体；截面积10 mm²~35mm²的实心铝导体和实心铝合金导体应是圆形截面。对于单芯电缆，更大尺寸的导体应是圆形截面；而对于多芯电缆，可以是圆形或成型截面。 实心铜导体应为圆形截面。 对于具有与铝导体相同标称截面积的实心铝合金导体，该电阻值可乘以1.162的系数，除非招标方另有规定。 对于单芯电缆，四根扇形成型导体可以组合成一根圆形导体，该组合导体的最大电阻值应为单根构件导体的25%。 表 D 单芯和多芯电缆用第2种绞合导体 标称截面积/mm2 导体的最少单线数量 20℃时导体最大电阻（Ω/km） 圆形 紧压圆形 成型 退火铜导体 铝或铝合金导体 铜 铝 铜 铝 铜 铝 不镀金属单线 镀金属单线 1.5 7 6 12.1 12.2 2.5 7 6 7.41 7.56 4 7 6 4.61 4.70 6 7 6 3.08 3.11 10 7 7 6 6 1.83 1.84 3.08 16 7 7 6 6 1.15 1.16 1.91 25 7 7 6 6 6 6 0.727 0.734 1.20 35 7 7 6 6 6 6 0.524 0.529 0.868 50 19 19 6 6 6 6 0.387 0.391 0.641 70 19 19 12 12 12 12 0.268 0.270 0.443 95 19 19 15 15 15 15 0.193 0.195 0.320 120 37 37 18 15 18 15 0.153 0.154 0.253 150 37 37 18 15 18 15 0.124 0.126 0.206 185 37 37 30 30 30 30 0.0991 0.100 0.164 240 37 37 34 30 34 30 0.0754 0.0762 0.125 3．绝缘 聚氯乙稀电力电缆绝缘层应为挤包制成。 绝缘标称厚度应符合GB/T 12706.1-2008的规定，绝缘层的横断面上应无目力可见的气泡和沙眼等缺陷。 4．铠装 钢带铠装应采用双层镀锌钢带或涂漆钢带，绕包应圆整光滑。 5．缆芯、内衬层及填充物 5.1电缆的内衬层及填充物用非吸湿材料。 5.2铠装型电缆的内衬层采用挤包或绕包形式，挤包的内护套材料采用PVC-S2型护套料，厚度符合GB/T2952-2008的规定。 6.外护层 外护套通常为黑色，材料应与规定的电缆运行温度相适应。其标称厚度及性能指标符合GB/T12706.1-2008的规定。 7.成品电缆标志 成品电缆的表面应连续、清晰地印刷厂名、型号规格、电压、制造年份、计米长度标志。标志应字迹清楚、容易辨认、耐磨。成品电缆标志应符合GB/T 6995.3-2008规定。电缆绝缘线芯标志应符合GB/T 6995.5-2008规定。 8.产品主要性能指标见下表: 表E 主要电性能指标 序号 项目 单位 技术指标 1 导体直流电阻 Ω/km 符合GB/T3956规定 2 电压试验 kV/min 3.5kV，5min不击穿 3 4小时交流电压试验 kV 2.4kV 不击穿 4 绝缘电阻常数（正常运行导体最高温度时） ＭΩ·ｋｍ 0.037（PVC） 表F 主要机械物理性能指标 序号 项目 单位 技术指标 1 绝缘物理机械性能 PVC 1.1 抗张强度和断裂伸长率 老化前抗张强度 N/mm2 ≥12.5 老化前断裂伸长率 % ≥150 老化后抗张强度变化率 % ≤±25 老化后断裂伸长率变化率 % ≤±25 1.2 热延伸试验 负载下伸长率 % / 冷却后永久伸长率 % / 1.3 吸水试验 mg/cm2 电压法(直流2500V 10d不击穿) 1.4 收缩试验 % / 2 护套物理机械性能 PVC 2.1 抗张强度和断裂伸长率 老化前抗张强度 N/mm2 ≥12.5 老化前断裂伸长率 % ≥150 老化后抗张强度 N/mm2 ≥12.5 老化后抗张强度变化率 % ≤±25 老化后断裂伸长率 % ≥150 老化后断裂伸长率变化率 % ≤±25 2.2 抗开裂试验 - 不开裂 2.3 高温压力试验 % ≤50 2.4 低温试验 卷绕试验 - 不开裂 拉伸试验 % ≥20 冲击试验 - 不开裂 2.5 失重试验 mg/cm2 （PVC ST1） ≤1.5（PVC ST2） 9.电缆盘 卖方应用铁木结构电缆盘。电缆盘应能承受所有在运输，现场搬运或在任何气象条件下户外至少储存3年期间可能遭受的外力作用，并且电缆盘应承受在安装或处理电缆时所可能遭受的外作用力不会损伤电缆及盘本身。电缆盘筒体最小直径应符合电缆最小弯曲半径。 10.试验要求 10.1 出厂试验 每批电缆出厂前，制造厂必须对每盘电缆按 GB/T 12706.1要求进行出厂试验。出厂试验报告除附在电缆盘上以外，还应汇总三份原件送达买方。 出厂试验项目 序号 试验项目 试验方法标准 1 导体直流电阻试验 GB/T3048 2 交流电压试验 GB/T3048 10.2 抽样试验 抽样试验应按GB/T 12706.1及下表要求进行。并将试验报告提交买方。 抽样试验项目 序号 试验项目 试验方法标准 1 结构检查 GB 4909 2 4h交流电压试验 GB/T3048 10.3现场验收项目 序号 试验项目 试验方法标准 1 外观检查 导体表面应光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。 2 结构尺寸 绞线中各类金属线的根数、绞合节径比等的尺寸测量。试验方法按GB 4909.2的有关规定。 3 绝缘电阻试验 GB/T3048 四、产品技术参数 VV22 0.6/1kV 技术参数表 型号规格 绝缘线芯平均厚度mm 护套平均厚度mm 20℃时导体最大电阻（Ω/km） 主线芯 中性线芯 主线芯 中性线芯 4*185+1*95 2.0 1.6 2.8 0.0991 0.193 |  |

# 合同（样本）

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

政府采购

合 同 书

（货物类）

项目编号：

项目名称：

签订日期：

甲方（采购人）：                                  合同编号：

乙方（中标供应商）：                               签约地点：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》               的规定，本着平等互利和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

一、货物内容

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：（小写）￥ 元； 大写： |

1.合同总额包括原有配电设备的拆除，新货物（配电系统设备）及其附件的设计、采购、制造、检测、试验、运输、装卸、保险、现场仓储、税费（包括货物在制造或组装时使用的部件和原材料是从国外进口所有税款，含进口关税、增值税、商检费、报关费、仓储杂费等）以及安装、施工、本系统调试、系统接入、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障（含质保期内的设备、零配件更换）和快速的维修保养服务、安全防护、文明施工措施费用等相关服务的全部费用。

2. 投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，中标价除供电部门要求的设计变更和招标文

件、招标答疑会议纪要中允许的调整范围外，其余不因市场价格变化、人员工资福利调整以及其它政策文件的下达而调整。

3.货物名称、性能参数必须与投标文件中的内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（小写￥_______________元）人民币。

- 技术要求、质量保证及验收培训要求

详见招标文件第三章用户需求书部分

- 安装及售后服务

1.乙方应提供原装、全新的、符合国家质量标准的货物。

2.乙方须向甲方提供有关设备的安装、调试、使用、维修和保养所需的足够的中文技术文件（图纸、

手册和技术资料）。

3.乙方免费为甲方进行设备合理使用的培训。

4.除另有规定的设备，其他设备保质期为壹年，到货并验收合格之日起计算。

5.乙方必须在广州市内设有维修服务点，并提供电话服务热线，保证在接到故障电话后5个工作日排

除故障。按国家相关规定执行。

五、交货期及交货地点

1.项目工期要求：50 日历天（包括办理报装手续）

2.交货地点：广州市甲方指定地点

六、付款方式与说明

1.签署合同生效后 10 天内，支付合同总价的 30 ％；

2.货物安装调试完毕，并通过甲方组织的验收合格后，现场确定投标单价按实结算，结算审核通过

后，甲方支付项目总价的65 ％给乙方；

3.最后结算总价的 5 ％作为质量保证金，质保期为壹年，在质保期满后 10 个工作日内甲方支付质

量保证金给乙方；

4.所有款项以汇款形式支付，收款人名称必须以乙方全名填写。

5.乙方应提前3个工作日向甲方提供等额发票，以便甲方办理支付手续。

6.本合同的每笔款项均以人民币方式支付，乙方凭以下文件与甲方结算货款。

1）合同；

2）乙方开具的正式等额发票；

3）验收安装调试报告（加盖甲方公章）；

4）中标通知书。

七、违约责任与赔偿损失

1.乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4.乙方保证本合同项下货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应按合同总价5%向甲方支付的违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

八、争议的解决

本合同适用法律为中华人民共和国法律、法规。

如履行本合同过程中发生争议的，由双方当事人协商解决。协商不成的，双方同意向广州仲裁委员会提起仲裁。

九、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十一、其它

1.本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十二、合同生效

本合同在甲、乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。本合同一式    份，甲、乙双方各执   份，采购代理机构壹份，呈政府采购监督管理部门   份。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

代表：                                        代表：

签定日期：        年     月    日             签定日期：        年     月     日

签定地点：                                    签定地点：

开户名称：

银行帐号：

# 开 户 行

# 投标文件格式

投 标 文 件

（正本/副本）

项目名称:

项目编号：

投 标 人：

法定代表人签字：

（或委托授权代表）

日    期：

一、自查表

1.资格性/符合性自查表

资格性/符合性自查表

项目名称：

| 评审内容 | 自查结论 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 资 格 性 检 查 | 投标人符合招标文件中投标人资格要求 | □通 过 □不通过 |  |
|  | 投标人未超出经营范围投标 | □通 过 □不通过 |  |
|  | 按招标文件要求提交了投标保证金 | □通 过 □不通过 |  |
|  | 投标函按对应格式文件填写、签署、盖章 | □通 过 □不通过 |  |
|  | 法定代表人证明书及法人授权委托书按对应格式文件签署、盖章 | □通 过 □不通过 |  |
|  | 投标文件未附采购人不能接受的条件 | □通 过 □不通过 |  |
| 符 合 性 检 查 | 投标文件实质性响应招标文件要求（★号条款），且无经评委认定为无效标的 | □通 过 □不通过 |  |
|  | 报价方案是唯一确定且没超过采购预算价格 | □通 过 □不通过 |  |
|  | 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的； | □通 过 □不通过 |  |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要

求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

2. 评审项目投标/响应资料表

评审项目投标/响应资料表

项目名称：

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |

注：投标人应根据《技术评审细则表》及《商务评审细则表》的各项内容逐项填写此表。

二、资格性文件

1.投标函

投标函

致：广州中曜招标代理有限公司

根据贵公司 “广州番禺职业技术学院变压器和电缆采购项目（重招）”的投标邀请，我方          （投标人名称）作为投标人正式授权　     （授权代表全名，职务）代表我方进行有关本次投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，已按招标文件的要求密封封装。包括但不限于如下内容：

（1）投标文件正本   份，副本   份，电子文件   份（按招标文件要求的内容编制）；

（2）唱标信封   份。

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（—）我方决定参加项目编号: ZYZBAB20141127的投标；

（二）本项目的投标报价（详见开标一览表）；

（三）本投标文件的有效期自递交投标文件截止日后90天有效，如中标，有效期延至合同终止日为止；

（四）我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利；

（五）我方明白并愿意在规定的递交投标文件截止时间和日期之后，投标有效期之内撤回投标，则投标保证金将被贵方没收；

（六）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息；

（七）我方完全服从和尊重评标委员会所作的评定结果，我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价；

（八）我方报价为招标文件规定的全部内容包括产品及备品备件的报价。我方的报价不低与产品的成

本价，如果我方中标后，在供应产品没有变更的情况下，要求招标人增加费用，视同我方违约，

我方无条件接受招标人的违约处罚；

（九）我方如果中标，将保证履行招标文件以及答疑纪要、澄清补充通知等招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；

（十）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

| 收件人单位 | 地址 | 邮编 | 收件人姓名 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日       期：

2．法定代表人证明书

法定代表人证明书

先生/女士，现任我单位法定代表人，特此证明。

法定代表人性别：

年          龄：

身 份 证 号 码：

营业执照注册号：

签发日期：                 单位（盖章）：

法定代表人 居民身份证复印件粘贴处（正、反面）

3．法人授权委托书

法人授权委托书

本授权书声明：    （投标人名称）           的法定代表人                 （姓名、职务）代表本单位授权                      （授权代表姓名、职务）为本单位的合法代理人，代理参加项目编号为             的                     采购项目招标的投标和签订合同，作为投标人代表以本单位的名义处理一切与之有关的事宜。           （授权代表姓名）以我单位名义所为的行为及签署的文件，我单位均予以认可。有关法律责任均由我单位承担。

代理人无转委权。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

投标人代表（被授权代表）签字：

职    务：

投标人代表（被授权代表） 居民身份证复印件粘贴处（正、反面）

4．投标保证金交纳声明函

投标保证金交纳声明函

致：广州中曜招标代理有限公司

本单位已按            采购项目（项目编号：          ）的招标文件要求，于    年    月    日前以     （付款形式）方式汇入指定账户（账户名称：         ，账号       ,开户银行：         ）。

本单位投标保证金的汇款情况：

汇出时间：    年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元），

汇款账户名称：

账        号：

开 户 银 行 ：

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

转帐或汇款的银行凭证复印件粘贴处

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日       期：

5．关于资格文件声明

关于资格文件声明

致：广州中曜招标代理有限公司：

关于贵方                     采购项目（项目编号：          ）的投标邀请，我公司愿意参加投标，并声明：本公司具有符合招标要求的良好商业信誉和健全的财务会计制度、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，三年内无因自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，无被责令停业或暂停投标记录，无经济方面的犯罪或严重违法记录，无发生过重大安全事故或责任事故。并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。并证明以下提交的投标文件和及相关证明文件是准确真实、完整有效的：

- 有效的企业营业执照副本复印件。

- 有效的税务登记证、组织机构代码证复印件。

- 建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；

- 国家电力监管委员会南方监管局颁发的承装及承修类五级或以上等级的许可证；

- 进入广州供电局有限公司管辖的运行变电站或公共开关房作业（变电专业、线路专业、动火专业）的资格并提供证明文件；

- 投标人在广州地区设有固定维修服务点，提供分公司营业执照或维修场地租赁合同；

- 由会计师事务所出具的2013年度审计报告及财务报表；

- 投标人的企业信誉（连续5年以上的“重合同、守信用”企业认证证书）；

10.投标人认为必要的其他文件。

注：相关证明文件附后，所有资料都必须加盖公章

特此声明！

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日       期：

6.无行贿犯罪记录证明

无行贿犯罪记录证明

说明：根据广州市财政局《关于加强政府采购供应商资格审查的通知》（穗财采〔2012〕275号）精神，为保障政府采购市场公平和效率，建议投标人采用如下格式的《行贿犯罪档案查询申请书》向企业注册登记地检察机关申请开具无行贿犯罪记录证明，并将检察机关出具的有效无行贿犯罪记录证明,于报名及购买招标文件时提交。

行贿犯罪档案查询申请书

广州市人民检察院：

我单位于今年       月     日在        省          市参加                                             项目招投标，根据                                  （采购人）的要求，特向贵院申请查询                                    （单位），法人代表           ，身份证号：                  ，授权代表：           ，身份证号：                     ，近年来有无行贿犯罪纪录，并出具相关证明。

特此申请

申请单位：

7．公平竞争承诺书

公平竞争承诺书

本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与              项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

（公司名称，加盖公章）

时间：  年    月   日

8．交纳服务费承诺书

交纳招标代理服务费承诺书

致：广州中曜招标代理有限公司

如果我方在贵公司组织的             采购项目（项目编号：           ）公开招标采购项目中被确定为中标人，我方保证在领取《中标通知书》之时，按照招标文件的规定向贵公司交纳招标代理服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金及采购人与我方签订的采购合同款项中扣付，并在此同意和要求采购人应广州中曜招标代理有限公司要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

电    话：

承诺日期：     年   月   日

三、商务部分

1．企业情况表

企业情况表

| 单位名称 |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位性质 |  | 注册资金 |  |
| 注册地址 |  | 税务登记证号 |  |
| 经营地址 |  | 营业期限 |  |
| 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
| 联系电话 |  | 传真 |  |
| 经营范围 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |
| 财务情况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额（万元） | 净利润(万元） | 资产负债率 |

2. 拟任项目负责人及技术服务人员情况

拟任项目负责人及技术服务人员情况

项目名称：

| 序号 | 姓名 | 职称或学历 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 本服务中 拟担任职务 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 项目负责人 |  |

注：

1.投标人拟担任本项目负责人的人员需提供机电工程专业二级或以上级别的注册建造师证（注册执业的单位为投标人），及项目经理安全培训考核合格证（B类）复印件加盖投标单位公章；

2.必须提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日       期：

4. 类似项目业绩

类似项目业绩

项目名称：

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 中标价（元） | 竣工验收时间 | 业主单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：类似项目业绩指：投标人自2010年1月1日（以合同生效时间为准）至今在广州地区完成过质量合格的，单个工程造价30万以上的类似项目业绩）；以上业绩需提供合同和竣工报告复印件加盖投标人公章（原件备查），证明材料中须显示出工程的名称及价格。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日       期：

5. 一般商务条款响应表

一般商务条款响应表

项目名称：

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 可提供有关设备的安装、调试、使用、维修和保养所需的足够的中文技术文件（图纸、手册和技术资料） |  |  |
| 5 | 所提供的主要产品均为原装、全新的、符合国家质量标准的设备 |  |  |
| 6 | 完全理解并接受《用户需求书》中项目总体要求 |  |  |
| 7 | 完全理解并接受《用户需求书》中招标文件说明 |  |  |
| 8 | 完全理解并接受《用户需求书》中安装及售后服务要求 |  |  |
| 9 | 完全理解并接受付款方式 |  |  |
| 10 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标/成交人止不少于90天，中标/成交单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 11 | 完全理解并接受对投标报价的说明，报价内容均涵盖报价说明之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 12 | 所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省广州市现市场零售价 |  |  |
| 13 | 工期：50 日历天（包括办理报装手续） |  |  |
| 14 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 15 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 16 | 同意采购人以任何形式对我方投标/响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 17 | 其它商务条款偏离说明： |

注：

1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日       期：

6. 实质性指标响应表

实质性指标响应表

项目名称：

| 序号 | 招标文件内容提要 | 投标文件响应章节 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

注：

1.投标人须对招标文件中所有“★”号指标进行响应，并按投标文件中响应章节和页码填写此表，本表内容不得擅自修改。

2.请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日       期：

7.售后服务情况说明

售后服务情况说明

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

      - 本地综合服务机构的技术力量及售后服务能力说明

      - 免费保修期；

      - 应急维修时间安排；

      - 维修地点、地址、联系电话及技术服务人员；

      - 维修服务收费标准；

      - 其它服务承诺；

      - 培训计划。

四、技术部分

1. 货物说明一览表

货物说明一览表

项目名称：

| 货物名称 | 规格及型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下资料：

1. 投标设备的技术参数、性能、材质的情况说明；

2. 货物清单，包括备品备件、专用工具和软件；

3.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

2. 施工方案

本部分内容是投标人根据招标技术需求为完成项目制定的施工组织设计方案，方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

1.施工组织设计方案（包括整体产品的安全性、可靠性、主要设备的选型、配件的选型、质量和进度控制措施等）；

2.设备测试、安装、系统接入、验收、培训方案（投标人应详细描述中标后具体的交货时间、安装时间、交付使用时间等计划）；

3. 服务承诺以及保修期内和保修期后的服务情况；

4. 投标设备的制造商的品牌信誉度和在中国的业绩情况；（须提供制造商的最终用户或者第三方协会

出具的服务质量评价复印件加盖投标人公章）

5. 投标人认为对投标有利的其他资料。

3. 技术规格/要求偏离表

技术规格/要求偏离表

项目名称：

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应招标文件的第三章“用户需求书”的第六款“招标具体要求”内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2. “项目需求书”中列出的指标参数仅起参考作用，投标人所供设备的性能应达到或超过参考指标表中所列技术指标。投标人应注意该表的值仅列出了最低限度。

3. 投标实际参数不得照抄、硬套招标文件所列条款、指标和参数。非量化指标可以直接进行应答，量化指标必须应答具体数值。

4.请投标人在“是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）”项下填写“正偏离/负偏离/无偏离”，填写“ 正/负偏离”的请在偏离说明栏中具体说明。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应

处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日       期：

4. 政策适用性说明

政策适用性说明

项目名称：

| 中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）中小企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容： |
| --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |

注：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《详细报价单》一致。

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，可能导致该项的得分为0分。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日       期：

5．中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

五、价格部分

1.开标一览表

开标一览表

投标人：

| 名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 油浸电力变压器（含安装） | 小写（人民币）： |  |
| 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 小写（人民币）： |  |
| 投标报价合计 | 小写（人民币）： |  |

注：1、投标报价合计为投标人最终报价，投标报价包括：原有配电设备的拆除，新货物（配电系统设备）及其附件的设计、采购、制造、检测、试验、运输、装卸、保险、现场仓储、税费（包括货物在制造或组装时使用的部件和原材料是从国外进口所有税款，含进口关税、增值税、商检费、报关费、仓储杂费等）以及安装、施工、本系统调试、系统接入、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障（含质保期内的设备、零配件更换）和快速的维修保养服务、安全防护、文明施工措施费用等相关服务的全部费用。

2、投标报价计算时其他考虑因素：与供电部门沟通、确认最佳电源引入方案（含线路设计及土建），办理好供电部门的审图、报装、高压计量等装置的报检、专业调试、验收、供电许可相关手续，并按供电部门的要求进行不合格设备的更换、修改直到本项目通过供电部门的验收取得供电许可的相关手续等相关的全部费用。

3、此表除作为价格文件的一部分外，还应另外与投标保证金银行进账单（复印件加盖公章）、法人

授权委托书、投标保证金交纳声明函一起密封在唱标信封中单独提交。

4、投标文件中开标一览表内容与投标文件对应内容不一致的，以开标一览表为准。

5、对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日       期：

2. 报价明细表

报价明细表

项目名称：

[货币单位：人民币 元]

| 一、设备及材料详列 |
| --- |
| 序号 | 分项货物 | 品牌、规格型号 主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 报价小计 | （小写）￥ 元 |
| 二、相关服务 | （小写）￥ 元 |
| 三、其他费用 | （小写）￥ 元 |
| 投标报价合计 | （小写）￥ 元 |
| 五、质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： |  |

注：

1. 此表为《开标一览表》的报价明细表，所有分项设备名称、规格型号及数量应符合招标文件第三章“用户需求书”的要求填写，均为含税价。如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，招标人无须另外支付任何费用。

2. 本表之投标报价合计应为各分项价格之和，并须与《开标一览表》之投标报价合计相一致。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日       期：

三、唱标信封

唱标信封内装（为方便唱标，单独用一个信封包装）：

（1）开标一览表

（2）法人授权委托书

（3）投标保证金银行进账单复印件盖公章（有银行盖章，非电子章）

（4）投标保证金交纳声明函

# 评标办法

## 概述

根据《中华人民共和国政府采购法》、广东省实施《中华人民共和国政府采购法》和国家及地方有关文件办法及相关法律、法规的规定确定以下评标方法、步骤及标准：

## 评标方法及步骤

### 评标方法

本次项目的评标方法采用综合评分方法。

### 评标步骤

评标分两个阶段进行：投标文件资格性及符合性检查和投标文件详细评审。具体方法及流程如下：

（一）资格性及符合性检查

评标委员会将根据招标文件的规定，对各投标文件进行资格性及符合性检查。只有全部满足《资格性及符合性检查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足《资格性及符合性检查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。对投标有效性认定意见不一致的，评标委员会按少数服从多数原则表决决定。

1.投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标：

1）不具备招标文件中规定资格要求的；

2）超出经营范围投标的；

3）未按招标文件要求提交保证金的；

4）未按招标文件规定要求签署、盖章；

5）投标附有招标人不能接受的条件；

6）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

7）投标货物主要技术、商务、服务内容未完全满足招标文件带“★”号的条款或指标；

2.评标过程中投标文件出现下列情况之一时，对该投标文件作废标处理：

- 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

- 投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该

投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标的；

3）	投标报价超过最高限价；

被评委会确定为投标文件无效投标或废标的，其投标文件即被视为不能通过资格性及符合性检查，不得参与技术、商务和价格的评审。

（二）详细评审

1.评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即通过资格性及符合性检查的投标进行评价和比较。响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有偏离的投标。重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务；纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

2.当通过资格性及符合性检查的投标人多于或等于三家时，按照评标办法、资格性及符合性检查结果，各位评委单独就每个投标人的技术状况、商务状况进行评审，并对其技术、商务和价格分别评分。将技术得分、商务得分和价格得分相加得出总分，并按总分高低排出名次（出现并列得分时，价格低者排名在前）。

## 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

## 评分标准和权重

当通过资格性及符合性检查的投标人不少于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、计算方法，各评委单独对每个投标人进行评审和比较。

评标采用综合评分法，各部分权重如下（技术及商务详细评审内容见后附表）：

| 评估因素 | 技术 | 商务 | 价格 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评估权重 | 45 | 20 | 35 | 100 |

（1）技术评审（详见技术评审细则表）

由评委对所有有效投标人的技术状况进行审核和分析，并依据评分标准,评出其技术评分。将各评委的评分去掉一个最高分和一个最低分，其余评委评分的算术平均值，即为该投标人的最终技术得分。

（2）商务评审（详见商务评审细则表）

由评委对所有有效投标人的商务状况进行审核和评价，并依据评分标准,评出其商务评分。将各评委的评分去掉一个最高分和一个最低分，其余评委评分的算术平均值，即为该投标人的最终商务得分。

（3）价格评审

投标人价格得分评分方法如下：

1.价格核准：开标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中详细报价单内容不一致的，

以开标一览表(报价表)为准。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性、符合性审查）且投标价格最低的有效投标报价（指修正后报价，下同）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值

3．投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，被视为包含在投标报价中。

4.对超出常规、具有特别意义、会引起竞争非议的报价须作出特别说明。

5.小型和微型企业产品价格扣除

5.1对于非专门面向中小企业的项目，小型和微型企业产品的价格将给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审, 投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

5.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。

5.3《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

5.3.1.符合中小企业划分标准。

5.3.2.提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

5.3.3小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

5.3.4参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五章投标文件格式）。

## 综合得分的计算

1.综合评分=技术得分+商务得分+价格得分。

2.各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。综合评分相同的，

按评标价由低到高顺序排列；综合评分相同，且评标价相同的，按技术评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且评标价和技术评分均相同的，名次由评委会投票决定。评标委员会将按综合得分排名顺序向采购人推荐中标候选人，综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，若第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价20%以上的，只推荐一名中标候选人。

## 定标和授标

（1）评标委员会按照招标文件确定的评审标准、程序和方法，对投标文件进行评审，提出书面评标

报告。

(2)评标委员会提交评标报告和推荐中标人意见报采购人确认，采购人在收到评标报告后的法定时间

内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。确认后采购代理机构将在政府采购法定媒体上发布中标公告。不在中标名单之列者即为未中标供应商，采购代理机构不再以其他方式另行通知。

（3）凡发现中标供应商有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理。

①提供虚假材料谋取中标的；

②采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

③与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

④向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

⑤在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

⑥拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

⑦有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

（4）采购代理机构在评标结束后五个工作日内将评标报告及《确认采购结果通知书》送采购人。

（5）第一名供应商放弃或被取消资格的，采购人可以顺序选择第二中标候选人签订政府采购合同。

（6）采购代理机构将中标结果在指定媒体上发布，公示期满如无异议则转为公告。

（7）中标结果公告后，中标人缴纳了招标代理服务费后，采购代理机构向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

## 附表

本评标办法包括以下文件附表：

附表1  资格性及符合性检查表

附表2  技术评审细则

附表3  商务评审细则

### 附表1资格性及符合性检查表

### 资格性及符合性检查表

项目名称：

| 序 号 | 投标人 | 投标人是否符合投标人资格要求 | 投标人未超出经营范围投标 | 投标人是否按招标文件要求提交了投标保证金 | 投标文件是否按照招标文件规定要求签署、盖章 | 是否按招标文件要求格式提交投标函及法定代表人证明书和法人授权委托书 | 报价方案是唯一确定且没超过采购预算价格 | 未附有采购人不能接受的条件 | 投标文件实质性响应招标文件要求（★号条款），且无经评委认定为无效标的 | 是否通过进入下一阶段评议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、每一项目符合的打“√”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为不通过

2、表中全部条件满足为通过, 即可以进入下一阶段评审。

3、“是否同意进入下一阶段评审”一栏中应写 “通过”或“不通过”

评委签名：

日    期：

### 附表2技术评审细则表

技术评审细则表

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分档次及依据 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 中 | 差 |
| 1 | 横向对比投标设备的技术参数、性能、材质的符合性、先进性和可靠性 | 15 | （10～15分） | （4～9分） | （0～3分） |
| 2 | 横向对比测试、安装、系统接入、验收、培训方案以及保修期内和保修期后的服务情况 | 5 | （4～5分） | （2～3分） | （0～1分） |
| 3 | 横向对比施工组织设计的优越性 | 10 | （8～10分） | （3～7分） | （0～2分） |
| 4 | 横向对比投标设备的制造商的品牌信誉度和在中国的业绩（依据制造商的最终用户或者第三方协会出具的服务质量评价复印件加盖投标人公章） | 5 | （4～5分） | （2～3分） | （0～1分） |
| 5 | 投标人的服务能力及工期承诺 | 服务能力 | 5 | 出具能进入供电局管辖的运行变电站或公共开关房作业（变电专业、线路专业、动火专业）的证明文件得5分。（原件备查） |
|  |  | 服务承诺 | 5 | 施工工期50日历天得1分，每缩短1日历天加1分，最多得5分。 |
| 总分 | 45分 |

注：

1.招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

2.技术评分：将每个评委的评分汇总，去掉一个最高分和一个最低分，其余评委评分的算术平均值，即为该投标人的最终技术得分。（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

### 附表3  商务评审细则表

商务评审细则表

| 序号 | 评审内容 | 评分权重 | 评分档次及依据 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 中 | 差 |
| 1 | 横向对比投标人的注册资金、人员规模、资质等级 | 3 | （3分） | （1～2分） | （0.5分） |
| 2 | 投标人的同类项目业绩 | 5 | 投标人自2010年1月1日（以合同生效时间为准）至今在广州地区完成过质量合格的，单个工程造价30万以上的类似项目业绩,每个业绩1分，最多加至5分（需提供合同和竣工报告复印件） |
| 3 | 投标人资质及项目经理的资质能力 | 2 | （2分） | （1分） | （0.5分） |
| 4 | 横向对比投标人本地机构的技术力量及售后服务能力 | 2 | （2分） | （1分） | （0.5分） |
| 5 | 横向对比《一般商务条款的响应表》偏离情况 | 4 | （4分） | （1～3分） | （0.5分） |
| 6 | 横向对比投标人的财务状况（依据2013年会计师事务所审计的财务报表） | 2 | （2分） | （1分） | （0.5分） |
| 7 | 投标人的履约能力 | 2 | 连续5年以上的“重合同、守信用”资信得2分；连 续3-4年的“重合同、守信用”资信得1分；3年内的 “重合同、守信用”资信得0.5分。（上述证件原件备 查） |
| 总分 | 20分 |

注：

1.招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

2.商务评分：将每个评委的评分汇总，去掉一个最高分和一个最低分，其余评委评分的算术平均值，即为该投标人的最终商务得分。（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

# 工程设计图纸（另附）